ДЕТЕКТОРИ ПОЖАРА

Постоји више начина поделе детектора пожара који се јављају у литератури, а поделе које нама

изгледају најближе реалности могу бити по феномену пожара на који су детектори осетљиви, али и на основу границе детекције. Подела детектора по границама детекције класификује их на тачкасте који детектују одређени феномен пожара у околини одређене тачке, и на линијске, који детектују промену одређеног феномена у околини одређене линије која може, а и не мора бити права. Дакле, они се на овај начин деле на тачкасте и линијске детекторе пожара.

Тачкасти детектори пожара.

Већину савремених детектора пожара представљају тачкасти детектори који реагују на промену концентрације дима, температуре или зрачења пламена у непосредној близини сензорског елемента. Ови ефекти до сензорског елемента могу бити транспортовани конвекцијом као

код детектора дима и топлоте или електромагнетним таласима као код детектора пламена.

Линијски детектори.

Ова врста детектора пожара реагује на промену детектованог феномена у околини одређене детекционе линије. Типичан линијски детектор топлоте представља термички кабл који

реагује на промене температуре у околини кабла. Детектори са светлосним зраком (лигхт беам

детектор) представљају у суштини линијски детектор дима који реагује на промену концентрације дима у околини светлосног снопа инфрацрвене светлости који се од предајника емитује према пријемнику.

Детектори пожара могу се поделити према феномену пожара на који реагују на следеће основне

типове:

a.  детекторе дима,

b.  детекторе топлоте,

c.  детекторе пламена,

d.  детекторе осталих пожарних феномена,

е.  комbиноване (мултисензорске) детекторе.